## Slide 1: WorkShop a 4. Vasúti Csomag bevezetésével kapcsolatban a Magyar vasúti piaci szereplők részére A vontató és személyszállító járművekre vonatkozó előírások változása 2020. december 8. Ferencz Péter
2020. december 8.
Ferencz Péter

## Slide 2: Tartalom
2020. december 8.
Ferencz Péter
      Források és megvalósítás
      A nemzeti szabályok bázisa
      Az „OVSZ I” tartalmi referenciája
Notes: Projekt vezetők

## Slide 3: 1. Források és megvalósítás
2020. december 8.
Ferencz Péter
      Bázis: 1302/2014/EU L&P TSI – ÁME;
      Hatályban maradó, vonatkozó jogszabály, pl. 2018/545 EU rendelet (!! Engedélyezési eljárás gyakorlati szabályainak megállapításáról !!);
      Tervezett jogszabály – „JÁRMŰ RENDELET”;
      ERA RDD – „Reference Document Database”, NRDs– „National Reference Documents”, melyben:
      NTR – „National Technical Rules” – bejelentett nemzeti szabályok;
      Nemzeti szabály tervezetek – 23 szabály, 19 L&P relevancia;
      Vasúti Műszaki Előírások: nem jogszabály formájában közzétett nemzeti műszaki szabály, illetve a megfelelés nemzeti szinten elfogadható módját megállapító szabályzat – 6 VME;
Notes: Projekt vezetők

## Slide 4: 1. Források és megvalósítás
2020. december 8.
Ferencz Péter
      CÉL – átjárhatóság =
      ÁME (TSI) megfelelés – NoBo +
      NTRs, nemzeti szabályok megfelelés – DeBo +
      Vonatkozó VME megfelelés – hazai szabályok – DeBo +
      (Kockázatok minimalizálása – AsBo )
Notes: Projekt vezetők

## Slide 5: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      Nemzeti szabály kategorizálás:
      A) Valamely meglévő alrendszerrel való műszaki összeférhetőség biztosítása érdekében szükséges: TSI-t kiegészítő követelmény;
      B) TSI-ben nyitott pontként meghatározott kérdést szabályoz nemzeti szinten;
      C) TSI különleges esethez kapcsolódik: nemzeti szabályok, amelyek az adott TSI követelmények alternatívái;
      D) A kérdést egyik TSI sem szabályozza ;
Notes: Projekt vezetők

## Slide 6: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      2. A járművek statikus szilárdsága
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | 103/2003. (XII. 27.) GKM 5.2.6 (harmonizált követelményekkel mindenben azonos nemzeti követelmények elhagyásával)
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.2.4 (4) A jármű szerkezetének szilárdsága WAG ÁME (321/2013/EU) 4.2.2.2. Az egység szilárdsága
Nemzeti szabály tartalma | A
RDD osztályozás | 2.2.3. hagyományos csavarkapocs és más nem önműködő kapcsolókészülékek
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | Az EN 12663-1 szabványban az alkalmazhatóbb szigorúbb feltétel kiválasztása, annak érdekében, hogy a korábban, az OVSZ-ben meghatározott azonos méretezési értékekre tervezett járművekkel azonos szilárdságot biztosítson.
A bejelentendő szabályozás szövege | Közforgalomban közlekedő normál nyomközű járművekre ható hosszirányú terhelések tervezési értékeit járműkategóriánként az EN 12668 szabvány tartalmazza. Az F-I és F-II járműkategóriákba sorolt teherkocsik esetén az alkalmazandó, mértékadó statikus húzóerő értéke 1500 kN.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 7: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      4. Legkisebb tengelyterhelés
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | 103/2003. (XII. 27.) GKM 5.2.1
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.3.2 Tengelyterhelés és kerékterhelés WAG ÁME (321/2013/EU) 4.2.3.2. A vonalak terhelhetőségével való kompatibilitás
Nemzeti szabály tartalma | A
RDD osztályozás | 2.1.2.2. Tengelyterhelés és kerékterhelés 12.2.4.5. összeférhetőség a pályamenti CCS elemekkel
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | A járműtömeg érzékelésén alapuló B-osztályú pályamenti CCS-elemekkel való összeférhetőség biztosítása
A bejelentendő szabályozás szövege | Az országos közforgalmú vasúton közlekedő vontatott jármű tengelyterhelése 30 kN-nál kisebb nem lehet.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 8: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      5. Járművek összeférhetősége a B-osztályú vonatérzékelő rendszerekkel
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | új
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.3.3. A vasúti járművek földi vonatfigyelőrendszereket befolyásoló paraméterei WAG ÁME 4.2.3.3 Vonatérzékelő rendszerekkel való kompatibilitás
Nemzeti szabály tartalma | A, B
RDD osztályozás | 8.4.2.1.1 Visszatérő sínáram 8.4.2.1.3 Zavaráram a jármű alatt 8.4.2.2.1 Elektromágneses tér / indukált feszültségek a sínben / a jármű alatt 8.4.2.4 Pszofometrikus áram 8.4.2.5 harántfeszültség-korlát a hang- és adatáramkörökkel való összeférhetőséghez 8.4.3.2 indukált zavarfeszültségek és -áramok 8.4.3.3 pszofometrikus áram
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | CCS és INF összeférhetőségi paraméterek, melyre harmonizált szabályozás hiányában nemzeti szabályt kell alkotni a B-osztályú vonatérzékelő rendszerekkel való biztonságos együttműködés érdekében. Tekintettel arra, hogy egyes örökölt B-osztályú CCS rendszerek tekintetében egzakt fizikai összeférhetőségi paraméterek nem határozhatók meg, a jármű meglévő CCS elemekkel való összeférhetőségét empirikus úton, egy normalizált mérési program keretében kell megállapítani. A járműre vonatkozó nemzeti szabály műszaki háttérkövetelményeit a pályahálózat-üzemeltetők által használt CCS elemek zavarérzékenységét figyelembe véve, CCS szakterületi követelményekként kell megállapítani és VME-be foglalni. Biztosítani kell, hogy a járművek összeférhetőségi vizsgálatát, az ahhoz szükséges pályahálózat-üzemeltetői szakfelügyelettel együtt diszkriminációmentesen, egységes követelményrendszer szerint vehesse igénybe minden érdekelt kérelmező. Biztosítani kell, hogy a vizsgálat adott esetben a tervezési, fejlesztési fázisban, illetve Magyarország területén használni nem kívánt járműtípusnál is elvégezhető legyen.
A bejelentendő szabályozás szövege | A B-osztályú ellenőrző-irányító és jelzőberendezésekkel felszerelt vonalakon közlekedő járművek esetében a pályamenti ellenőrző-irányító, jelző-, biztosító- és távközlőberendezésekkel való összeférhetőséget gyakorlati mérésekkel kell igazolni. A méréseket a távközlő- és biztosítóberendezések járművekkel való összeférhetőségi vizsgálatait meghatározó vasúti műszaki előírás alapján kell elvégezni. A vizsgálati program sikeres teljesítése a jármű összeférhetőség szempontjából való megfelelőségét igazolja a teljes országos közforgalmú vasúthálózaton.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 9: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      20. Nemzeti fedélzeti jelzőberendezések, vonatbefolyásoló rendszerek
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | 103/2003. (XII. 27.) GKM 5.2.10
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.9.3. Vezető-gép kapcsolódási pont (DMI)
Nemzeti szabály tartalma | A, D
RDD osztályozás | 12.2.1. Nemzeti fedélzeti jelzőberendezések
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | CCS, illetve hálózat-összeférhetőségi paraméter, melyre harmonizált szabályozás hiányában nemzeti szabályt kell alkotni, illetőleg a harmonizált szabályok egységes magyar nyelvi változatát közzé kell tenni. A jelenleg pályahálózat-üzemeltetői feltétfüzetben a vonatbefolyásoló berendezés működési rendszer- és vizsgálati követelményeit VME formájába át kell dolgozni és közzétenni olyan részletességgel, hogy a jelenleg elfogadott rendszerként használt EVM és MIREL berendezések mellett egyéb járműfedélzeti berendezés is alkalmassá tehető legyen az EVM-rendszerű vonatbefolyásoló-rendszerrel való együttműködésre. A járműre vonatkozó nemzeti szabály műszaki háttérkövetelményeit a jelenleg létező pályahálózat-üzemeltetői feltétfüzetek alapján CCS szakterületi követelményekként kell megállapítani és VME-be foglalni. Biztosítani kell, hogy a járművek összeférhetőségi vizsgálatát, az ahhoz szükséges pályahálózat-üzemeltetői szakfelügyelettel együtt diszkriminációmentesen, egységes követelményrendszer szerint vehesse igénybe minden érdekelt kérelmező. Biztosítani kell, hogy a vizsgálat adott esetben a tervezési, fejlesztési fázisban is elvégezhető legyen. A kapcsolódó VME-ket szintén nemzeti szabályként kell bejelenteni.
A bejelentendő szabályozás szövege | Az EVM-rendszerű, B-osztályú vonatbefolyásolásra kiépített vonalon 100 km/h sebesség felett közlekedő dízel és villamos vontatójárműveket és vezérlőkocsikat el kell látni éberségi és vonatbefolyásoló berendezéssel. A nemzeti fedélzeti jelzőberendezésként alkalmazott vonatbefolyásoló berendezésekként a hálózaton az alábbiakat kell alkalmazni: EVM-rendszer: EVM120, EÉVB, EVM funkcióra alkalmas MIREL A GySEV pályahálózat-üzemeltető kijelölt vonalain: Indusi-60 PZB A felsorolt nemzeti vonatbefolyásoló rendszerek CCS együttműködési alapvető paramétereit, és azok igazolási módját vasúti műszaki előírás formájában nyilvánosan közzé kell tenni. A járműbe beépített berendezés megfelelőségvizsgálatát a megfelelőségigazoláshoz szükséges vizsgálati eljárást szabályozó VME alapján kell elvégezni.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 10: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      20. Nemzeti fedélzeti jelzőberendezések, vonatbefolyásoló rendszerek
      Fontos kapcsolódás:
      ETCS vezetőállási jelzőberendezés
      STM-követelmények
      Nem GSM-R rendszerű vonatrádió-rendszerek
Notes: Projekt vezetők

## Slide 11: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      8.Csúszásgátló berendezés és mágneses sínfék kötelező alkalmazása
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | 103/2003. (XII. 27.) GKM 5.2.9.3
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.4.2. Fő funkcionális és biztonsági követelmények WAG ÁME (321/2013/EU) 4.2.4.3 Funkcionális és műszaki követelmények
Nemzeti szabály tartalma | A
RDD osztályozás | 4.3. Fékberendezés – az elfogadott felépítés és a hozzátartozó szabályok
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | Harmonizált paraméternél szigorúbb nemzeti paraméter (4.2.4.6.2. - (2) A 150 km/h feletti legnagyobb tervezési sebességű egységeket fel kell szerelni csúszásgátló rendszerrel.), Harmonizált paraméternél szigorúbb nemzeti paraméter (4.2.4.8.2. Mágneses sínfék - nincs minimum hatl.). A nemzeti szabály egyrészről a meglévő járműállaggal azonos biztonsági szint, másrészről az európai gyakorlatnál lényegesen szigorúbb megfékezettségi követelmények miatt szükséges.
A bejelentendő szabályozás szövege | Vontatott járművek fékezése A v = 120 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedő járműveket csúszásgátlóval kell ellátni. A v = 160 km/h vagy annál nagyobb sebességgel közlekedtethető járműveket mágneses sínfékkel kell felszerelni.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 12: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      10. Szennyvíz-kibocsátás
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | 103/2003. (XII. 27.) GKM 5.2.12
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.5.1. Egészségügyi rendszerek
Nemzeti szabály tartalma | A
RDD osztályozás | 6.2.1.1-szennyvíz-kibocsátás
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | A szabályozás az ÁME 4.2.5.1 pontjához képest szigorúbb feltételt határoz meg, mert az ott előírt kibocsátási mikrobiológiai feltételek ellenőrzése űrcsöves WC-berendezés esetén életszerűen nem teljesíthető.
A bejelentendő szabályozás szövege | Új személyszállító vasúti jármű csak megfelelő számú és kialakítású zárt rendszerű WC-vel üzemeltethető. Ezt a követelményt a már üzemelő járművek felújítása során is teljesíteni kell.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 13: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      12. Kipufogógáz-kibocsátás
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | új, 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM r, MSZ 21864:1982
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.8.1 vontatási teljesítmény
Nemzeti szabály tartalma | D
RDD osztályozás | 6.2.1.2-kipufugógáz-kibocsátás
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | Az ÁME csak alapelvet rögzít, normát nem ad meg. A korábban már típusengedélyt kapott járműveknél a követelményeket a visszavont 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM r., illetve a MSZ 21864:1982 alapján kell megállapítani.
A bejelentendő szabályozás szövege | Új építésű vasúti járműbe csak a (EU) 2016/1628 bizottsági rendeletben meghatározott RLL, illetve RLR kategóriájú belsőégésű motor építhető be hajtómotorként. Mozdonyok és motorkocsik segédgépeként, illetve különleges jármű hajtómotorjaként NRE, illetve NRS kategóriájú belsőégésű motorok építhetők be. A jármű remotorizációja esetére az újépítésű járművekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kipufogógáz károsanyag-kibocsátási határértékeit az (EU 2016/1628) rendelet tartalmazza. A korábban már típusengedélyt kapott járműveknél a követelményeket a visszavont 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM r., illetve a MSZ 21864:1982 alapján kell megállapítani.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 14: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      13. Felsővezeték-feszültség és frekvencia
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | 103/2003. (XII. 27.) GKM 2.1.1
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.8.2. Energiaellátás kapcsolódási pont: ENE ÁME (1301/2014/EU) 4.2.3 Feszültség és frekvencia
Nemzeti szabály tartalma | A, D
RDD osztályozás | 8.2.1.2-felsővezeték-feszültség és frekvencia
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | Az ÁME az alkalmazható rendszerek felsorolását tartalmazza csak. A tagállamnak a rá vonatkozó kiválasztott értéket nemzeti szabályban kell megadnia. Jelen szabály HIVATKOZÁS az ENE alrendszer azonos tárgyú nemzeti szabályára, nemzeti szabályként az ENE alrendszernél jelentendő be. Mindazonáltal a járművek tervezése és megfelelőségértékelése szempontjából alapvető járműparaméterként kezelendő.
A bejelentendő szabályozás szövege | Magyarország területén az energia alrendszernél használt feszültség és frekvenciának a 25 kV 50 Hz-es váltakozó áramú rendszernek kell megfelelni.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 15: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      14. Áramszedő-paletta geometriája
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | új
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.8.2. Energiaellátás kapcsolódási pont: ENE ÁME (1301/2014/EU) 4.2.9
Nemzeti szabály tartalma | A
RDD osztályozás | 8.2.2.2-áramszedő-paletta geometriája
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | Az ÁME az alkalmazható rendszerek felsorolását tartalmazza csak. A tagállamnak a rá vonatkozó kiválasztott értéket nemzeti szabályban kell megadnia. Jelen szabály HIVATKOZÁS az ENE alrendszer azonos tárgyú nemzeti szabályára, nemzeti szabályként az ENE alrendszernél jelentendő be. Mindazonáltal a járművek tervezése és megfelelőségértékelése szempontjából alapvető járműparaméterként kezelendő.
A bejelentendő szabályozás szövege | Magyarországon a 250 km/h-nél kisebb sebességű vasútvonalakon a villamos felsővezetéket az 1950 mm széles áramszedő alkalmazására és ezen áramszedőhöz a LOC & PAS ÁME (4.2.8.2.9.2.2.) által meghatározott műszaki paraméterek alapján kell tervezni.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 16: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      17. Jármű és felsővezetéki energiaellátó rendszer összeférhetősége, energiaellátási üzemzavarok váltakozó áramú rendszerek esetében, felharmonikus és dinamikus hatások
Szabályozás megnevezése, hivatkozási száma meglévő nemzeti dokumentumban | P-6876/2004 Vasúti vontatójárművek összeférhetőségi vizsgálata feltétfüzet + kiegészítés
TSI forrás | Loc&Pas ÁME (1302/2014/EU) 4.2.8.2. energiaellátás kapcsolódási pont: ENE ÁME (1301/2014/EU) 4.2.6 és 4.2.8
Nemzeti szabály tartalma | A, D
RDD osztályozás | 8.3. Villamos energiaellátás és vontatási rendszer 8.4.2. A jármű és a vasúti rendszer közti elektromágneses összeférhetőség 8.4.2.1.4. felharmonikusok jellegzetességei és az ebből adódó felsővezetéki túlfeszültségek
Nemzeti szabály alkalmazásának indoklása | Az EN 50388 szabvány szerinti összeférhetőségi vizsgálatok, illetve összeférhetőségi elemzéshez szükséges infrasrukturális paramétereket (vö. EN 50388 5. táblázat) vasúti műszaki előírás formájában nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az energiaellátó rendszer az ÁME előírásainak megfelelően képes fogadni a visszatáplált energiát, azonban a meddő energiára vonatozóan tartalmaz korlátozást, tehát az ÁME előírásánál szigorúbb, de nem mond neki ellent. Az MSZ EN 50160:2011 szabvány 2. táblázatában foglalt felharmonikus értékek szigorúbbak, mint az EN 50388:2012 szabvány 10.4. pontjában szereplőek. A magyar pályahálózat üzemeltető hálózatára kötelezőnek veszi az MSZ EN 50160:2011 szabványban leírtakat, és így látja biztosítottnak az ENE ÁME 4.2.8. (1) pontjában leírtak elkerülését.
A bejelentendő szabályozás szövege | A vontatójármű áramfelvétele semmilyen állandósult – vontatási vagy fék – üzemmódban ne legyen kapacitív jellegű, hanem mindkét állapotban enyhén induktív legyen, az induktív meddőenergia ne haladja meg a vonatkozó szabvány előírásait. Amennyiben a jármű a teljes mérés átlagát figyelembe véve induktív meddő energiával kompenzálja a hálózat kapacitív meddő energiáját, úgy rövid ideig kapacitív energia hálózatba történő betáplálása megengedhető, ha a jármű teljesítménytényezője 0,95 és 1 között van. A visszatápláló fékezésre alkalmas vontatójárműben meg kell hagyni a felsővezetékre történő visszatáplálás kikapcsolásának lehetőségét. A vontatójármű által az infrastruktúra-üzemeltető hálózatán keltett feszültség-felharmonikusok nem haladhatják meg az MSZ EN 50160:2011 szabvány 2. táblázatában meghatározott értékeket.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 17: 2. A nemzeti szabályok bázisa
2020. december 8.
Ferencz Péter
      Vasúti Műszaki Előírások – VME-k
jel | VME címe és tartalma
VME-1 | A távközlő- és biztosítóberendezések járművekkel való összeférhetőségi vizsgálatai
VME-2 | Az EN 50388 szabvány szerinti összeférhetőségi vizsgálatok, illetve összeférhetőségi elemzéshez szükséges infrastrukturális paraméterek
VME-3 | A vonatbefolyásoló berendezés működési, rendszer- és vizsgálati követelményei
VME-4 | 450 MHz és 160 MHz rádiórendszerek különös rendszerkövetelményei
VME-5 | A specifikus átviteli modul paraméterei
VME-6 | Nemzeti DMI-interfész-paraméterek, valamint a megjelenítendő jelzési képek jellemzői
Notes: Projekt vezetők

## Slide 18: 3. Az „OVSZ I” tartalmi referenciája
2020. december 8.
Ferencz Péter
      A jelenleg érvényes OVSZ I. egyes rendelkezései az új rendszerben hol találhatók a vasúti járművek alrendszerekkel kapcsolatban
OVSZ I. | L&P ÁME (1302/2014/EU) | WAG ÁME (321/2013/EU) | jogszabály | jogszab. tervezet | nemzeti szabály | VME
5.1. Járművek engedélyezése | N/A | N/A | (EU) 2018/545 végrehajtási rendelet | Jr. 8. - 10. § |  | VME-1 VME-2 VME-3
5.2.1. Általános követelmények | 4.2.1 általános előírások | 4.2.1 általános rendelkezések |  | Jr. 11. – 12. § | RST/RSW-1 RST/RSW-2 | 
5.2.2. Szerkesztési szelvény | 4.2.3 A jármű–vágány kölcsönhatás és a méretezés | 4.2.3 Rakszelvény és jármű–vágány kölcsönhatás |  |  |  | 
5.2.3. Sebesség | 4.2.3 A jármű–vágány kölcsönhatás és a méretezés | 4.2.3 Rakszelvény és jármű–vágány kölcsönhatás |  | Jr. 18. § |  | 
5.2.4. Ívbeállás | 4.2.3 A jármű–vágány kölcsönhatás és a méretezés | 4.2.3 Rakszelvény és jármű–vágány kölcsönhatás |  | Jr. 19. § | RST-4 RSW-4 | 
5.2.5. Futómű | 4.2.3.5 futómű | 4.2.3.6 futómű |  | Jr. 20. – 21. § |  | 
5.2.6. Járműszekrény, alváz | 4.2.2.4 A jármű szerkezetének szilárdsága | 4.2.2.2 az egység szilárdsága |  | Jr. 13. -14. § |  | 
5.2.7. Járműkapcsolásra szolgáló berendezések | 4.2.2.2 Mechanikai kapcsolódási pontok | 4.2.2.1 Mechanikai kapcsolódási pontok |  | Jr. 15. – 17. § |  | 
5.2.8. Erőátviteli és gépi berendezések | 4.2.8 Vontatási és elektromos berendezések | N/A |  | Jr. 29. – 31. § | RST-12 RST-13 RST-14 | 
Notes: Projekt vezetők

## Slide 19: Workshop a IV. vasúti csomag bevezetésével kapcsolatban a magyar vasúti piaci szereplők részére
2020. december 8.
Ferencz Péter
      Felelősségkorlátozás:
    A fenti című, a megnevezett rendezvényen elhangzott előadás, Magyarország hatályos jogszabályainak 2020. XII. 4-i állapotát figyelembe véve készült.
    A szakmai tartalom a BME ITS Np. Zrt. által, „A magyar vasúti műszaki és üzemi szabályok korszerűsítése, az új előírások rendszerének megalkotása” (IKOP-2.1.0-15-2018-00047 sz.) projekt eredménydokumentumaként elkészült szabályozási javaslatok 2020. II. 27-i állapotának megfelelő információkat tartalmazza.
    Az előadónak nincs ráhatása arra, hogy az említett projekt keretében elkészült javaslatokat a jogalkotó, illetve az erre felhatalmazott szabályozó szervezet milyen formában – adott esetben kibővítve, csonkítva, átalakítva – foglalja kötelező érvényű nemzeti szabályba; vagy az előadásban ismertetettektől alapjában eltérő szabályokat hoz. Ennek megfelelően az előadás tartalma és a továbbiakban hatályba lépő vasúti műszaki szabályok tartalma közti esetleges eltérésekért az előadó semmilyen felelősséget nem vállal.
    A jogalkalmazó kötelessége és felelőssége, hogy a tevékenységére vonatkozó kötelező szabályokkal tisztában legyen, azok állapotáról, hatályosságáról tevékenységének megkezdése előtt meggyőződjön.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 20
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
2020. december 8.
Ferencz Péter
Notes: Projekt vezetők