## Slide 1: Workshop a IV. vasúti csomag bevezetésével kapcsolatban a magyar vasúti piaci szereplők részére A teherkocsikra és a különleges vasúti járművekre vonatkozó szabályozás (nemzeti szabályok tervezete) 2020. december 08. Szabó Csaba iü. vasútijármű-szakértő
2020.12.08.
Szabó Csaba iü. vasútijármű-szakértő

## Slide 2: IV. vasúti csomag műszaki szabályozási alapelvei
2020.12.08
Szabó Csaba
      Egységes európai vasúti térség (SERA)
      Közös, harmonizált műszaki szabályok (ÁME, EN)
      Átjárhatóságot korlátozó nemzeti szabályok csak meghatározott jellegű, indokolt esetben alkalmazhatók
Notes: Projekt vezetők

## Slide 3: IV. vasúti csomag az egységes európai vasúti térség
2020.12.08
Szabó Csaba
skandináv
francia
nyugateurópai
középeurópai
szovjet
orosz birodalmi
brit
ibériai
olasz
Notes: Projekt vezetők

## Slide 4: IV. vasúti csomag nemzeti szabályok alkalmazhatósága
2020.12.08
Szabó Csaba
IOD 13. cikk (2)
ha az ÁME-k nem térnek ki, vagy nem térnek ki maradéktalanul az alapvető követelményeknek megfelelő bizonyos aspektusokra, beleértve a nyitott kérdéseket;
ha egy vagy több ÁME valamely része vagy egésze tekintetében az alkalmazás alóli mentesülést jelentettek be;
ha különleges esetben a vonatkozó ÁME-ben nem szereplő műszaki szabályok alkalmazása válik szükségessé;
a meglévő rendszerek meghatározására alkalmazott nemzeti szabályok, amelyeknek kizárólag az a céljuk, hogy értékeljék a járműnek a hálózattal való műszaki összeegyeztethetőségét;
az ÁME-k hatályán kívül eső hálózatok és járművek;
sürgős ideiglenes megelőző intézkedésként, különösen balesetet követően.
(Az ÁMÉ-kban szereplő, azonos célra rendelt, és egyenértékűnek tekintett különböző műszaki megoldások közti választás)
Notes: Projekt vezetők

## Slide 5: IV. vasúti csomag műszaki szabályozási struktúra
2020.12.08
Szabó Csaba
átjárhatósági irányelv (IOD)
(EU) 2016/797
alrendszerek – alapvető követelmények
átjárhatósági műszaki előírások (ÁME/TSI)
közös alrendszeri követelmények
INF
ENE
CCS
SRT
PRM
L&P
WAG
OPE
TAP/TAF
átültető jogszabályok
nemzeti szabályok
nem jogszabályi jellegű nemzeti szabályozás
nemzeti jogszabályok
Közösségi szabályozás
CEN
ERA
Notes: Projekt vezetők

## Slide 6: IV. vasúti csomag a nemzeti szabályozás megtisztítása
2020.12.08
Szabó Csaba
OVSZ
MSZ MÁVSZ
MÁV utasítások
szűrt nemzeti szabályok
ÁME
EN
ERA szabályok
911 dokumentum
30337 oldal
megtartandó NSZ
megtartható
NSZ
IOD
új NSZ
VME-k
új jogszabályok
Notes: Projekt vezetők

## Slide 7: Új nemzeti szabályok
2020.12.08
Szabó Csaba
OVSZ I. | L&P ÁME (1302/2014/EU) | WAG ÁME (321/2013/EU) | jogszabály | jogszab. tervezet | nemzeti szabály | VME
5.1. Járművek engedélyezése | N/A | N/A | (EU) 2018/545 végrehajtási rendelet | Jr. 8. - 10. § |  | VME-1 VME-2 VME-3
5.2.1. Általános követelmények | 4.2.1 általános előírások | 4.2.1 általános rendelkezések |  | Jr. 11. – 12. § | RST/RSW-1 RST/RSW-2 | 
5.2.2. Szerkesztési szelvény | 4.2.3 A jármű–vágány kölcsönhatás és a méretezés | 4.2.3 Rakszelvény és jármű–vágány kölcsönhatás |  |  |  | 
5.2.3. Sebesség | 4.2.3 A jármű–vágány kölcsönhatás és a méretezés | 4.2.3 Rakszelvény és jármű–vágány kölcsönhatás |  | Jr. 18. § |  | 
5.2.4. Ívbeállás | 4.2.3 A jármű–vágány kölcsönhatás és a méretezés | 4.2.3 Rakszelvény és jármű–vágány kölcsönhatás |  | Jr. 19. § | RST-4 RSW-4 | 
5.2.5. Futómű | 4.2.3.5 futómű | 4.2.3.6 futómű |  | Jr. 20. – 21. § |  | 
5.2.6. Járműszekrény, alváz | 4.2.2.4 A jármű szerkezetének szilárdsága | 4.2.2.2 az egység szilárdsága |  | Jr. 13. -14. § |  | 
5.2.7. Járműkapcsolásra szolgáló berendezések | 4.2.2.2 Mechanikai kapcsolódási pontok | 4.2.2.1 Mechanikai kapcsolódási pontok |  | Jr. 15. – 17. § |  | 
5.2.8. Erőátviteli és gépi berendezések | 4.2.8 Vontatási és elektromos berendezések | N/A |  | Jr. 29. – 31. § | RST-12 RST-13 RST-14 | 
5.2.9. Fékberendezések 5.2.9.1. Általános követelmények | 4.2.4 Fékezés | 4.2.4 Fékezés |  | Jr. 25. § | RST-8 | 
5.2.9.2. Vontatójárművek fékezése | 4.2.4 Fékezés | N/A |  | Jr. 22. § | RST-5 | 
5.2.9.3. Vontatott járművek fékezése | 4.2.4 Fékezés | 4.2.4 Fékezés |  | Jr. 23. § | RST-6 RST-7 RSW-5 | 
5.2.9.4. Különleges járművek fékezése | 4.2.4 Fékezés | 4.2.4 Fékezés |  | Jr. 24. § |  | 
5.2.10. Biztonsági és jelzőberendezések | 4.2.7. Külső világítás, valamint fény- és hangjelző eszközök 4.2.9. A vezetőfülke és a DMI | 4.2.6.3. A zárjelző rögzítőeszközei |  | Jr. 34. – 42. § | RST-3 RST-17 RST-18 RSW-3 | VME-3 VME-4 VME-5 VME-6
5.2.11. Ergonómiai és környezetvédelmi követelmények | 4.2.5. Személyszállítási elemek 4.2.6. Környezeti feltételek és aerodinamikai hatások 4.2.9. A vezetőfülke és a DMI | 4.2.5. Környezeti feltételek |  | Jr. 27. – 28. § Jr. 33. § | RST-10 RST-11 RST-16 RST-19 RSW-6 | 
5.2.12. Segédberendezések | 4.2.5. Személyszállítási elemek | N/A |  | Jr. 26. § Jr. 32. § | RST-9 RST-15 RSW-7 | 
5.3. A járművek feliratai | N/A | N/A | 2007/756/EK (EU) 2019/773 |  |  | 
5.4. Tűzvédelem | 4.2.10. Tűzbiztonság és evakuálás | 4.2.6.1. Tűzvédelem |  |  |  | 
5.5. Veszélyes áruk (anyagok) vasúti szállítására szolgáló járművek és eszközök | N/A | 4.2.6. Rendszervédelem | 179/2017. (VII. 5.) Korm. r. |  |  | 
5.6. A vasúti járművek üzemeltetése | 4.2.11 szervizelés 4.2.12 Üzemi és karb. dokumentáció 4.4. Üzemeltetési szabályok 4.5. Karbantartási szabályok | 4.4. Üzemeltetési szabályok 4.5. Karbantartási szabályok | (EU) 2019/773 (EU) 2019/779 | Jr. 3. – 7. § |  | 
Notes: Projekt vezetők

## Slide 8: IV. vasúti csomag, javaslat a vasúti járművekre vonatkozó nemzeti szabályozásra
2020.12.08
Szabó Csaba
      jogszabályi szintű szabályozás:
      Az innovációért és technológiáért felelős miniszter …/2020. (……) ITM rendelete az uniós vasúti rendszer magyarországi részét képező vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járművek tervezése, gyártása, átalakítása, valamint használata során betartandó műszaki és üzemeltetési követelményekről
      vasúti műszaki előírások (VME)
jel | VME címe és tartalma
VME-1 | A távközlő- és biztosítóberendezések járművekkel való összeférhetőségi vizsgálatai
VME-2 | Az EN 50388 szabvány szerinti összeférhetőségi vizsgálatok, illetve összeférhetőségi elemzéshez szükséges infrastrukturális paraméterek
VME-3 | A vonatbefolyásoló berendezés működési, rendszer- és vizsgálati követelményei
VME-4 | 450 MHz és 160 MHz rádiórendszerek különös rendszerkövetelményei
VME-5 | A specifikus átviteli modul paraméterei
VME-6 | Nemzeti DMI-interfész-paraméterek, valamint a megjelenítendő jelzési képek jellemzői
WAG
WAG
Notes: Projekt vezetők

## Slide 9: IV. vasúti csomag műszaki szabályozási javaslatok I.
2020.12.08
Szabó Csaba
Ssz. | TSI alapvető parameter | A NSZ jogalapja* | NSZ, illetve a megfelelés nemzeti szinten elfogadható módját előíró rendelkezés teljes szövege (a 2016/797 irányelv 14. cikk 2. bek. alapján) | Szabály indoklása (a 2016/797 irányelv 14. cikk 8 bek. alapján)
1 |  | 13. cikk 2. (d) - műszaki összeegyeztethetőség meglévő rendszerekkel | Az országos vasúti pályahálózaton közlekedő, normálnyomtávú járművekre ható hosszirányú terhelések tervezési értékeit járműkategóriánként az EN 12668 szabvány tartalmazza. Az e szabvány besorolása szerinti F-I és F-II járműkategóriákba sorolt teherkocsik esetén az alkalmazandó, mértékadó statikus húzóerő értéke 1500 kN. | IOD III. mell. 1.1.1; 1.1.3. Az EN 12663-1, illetve az EN 12663-2 szabványban a megjelölt járműkategóriák tekintetében, a belső vonókészülék kialakításának megfelelően két terhelési követelmény-érték van megadva. A szabvány szerint alkalmazható szigorúbb feltétel kiválasztásának célja, hogy a korábban, az OVSZ-ben meghatározott azonos méretezési értékekre tervezett járművekkel azonos szilárdságot biztosítson új járművek esetében is.
2 | 4.2.3.2.-A vonalak terhelhetőségével való kompatibilitás | 13. cikk 2. (d) - műszaki összeegyeztethetőség meglévő rendszerekkel | A vasúti jármű folyóméter-tömege 8 t/m-nél nagyobb nem lehet | IOD III. mell. 2.4.3. Harmonizált paraméternél szigorúbb paraméter, a korábbi műszaki előírások alapján tervezett és épült pályahálózati elemekkel való összeférhetőség biztosítása érdekében.
3 | 4.2.3.3.-Vonatérzékelő rendszerekkel való kompatibilitás | 13. cikk 2. (d) - műszaki összeegyeztethetőség meglévő rendszerekkel | A járműnek a pályamenti ellenőrző-irányító, jelző-, biztosító- és távközlő berendezésekkel való összeférhetőséget, a VMÉ-ben meghatározott gyakorlati mérésekkel kell igazolni. | IOD III. mell. 2.4.3. Az ÁME által hivatkozott normatíva a „B”-osztályú CCS és INF rendszerekkel való összeférhetőségi paramétereket teljes körűen nem határozza meg. A nyitott kérdések tekintetében harmonizált szabályozás hiányában nemzeti szabályt kell alkotni a B-osztályú vonatérzékelő rendszerekkel való biztonságos együttműködés érdekében. Tekintettel arra, hogy egyes örökölt B-osztályú CCS rendszerek tekintetében egzakt fizikai összeférhetőségi paraméterek nem határozhatók meg, a jármű meglévő CCS elemekkel való összeférhetőségét empirikus úton, egy normalizált mérési program keretében kell megállapítani. A járműre vonatkozó nemzeti szabály műszaki háttérkövetelményeit a pályahálózat-üzemeltetők által használt CCS elemek zavarérzékenységét figyelembe véve, CCS szakterületi követelményekként kell megállapítani és VME-be foglalni. Biztosítani kell, hogy a járművek összeférhetőségi vizsgálatát, az ahhoz szükséges pályahálózat-üzemeltetői szakfelügyelettel együtt diszkriminációmentesen, egységes követelményrendszer szerint vehesse igénybe minden érdekelt kérelmező. Biztosítani kell, hogy a vizsgálat adott esetben a tervezési, fejlesztési fázisban, illetve Magyarország területén használni nem kívánt jhárműtípusnál is elvégezhető legyen.
RSW
Notes: Projekt vezetők

## Slide 10: IV. vasúti csomag műszaki szabályozási javaslatok II.
2020.12.08
Szabó Csaba
Ssz. | TSI alapvető paraméter | A NSZ jogalapja* | NSZ, illetve a megfelelés nemzeti szinten elfogadható módját előíró rendelkezés teljes szövege (a 2016/797 irányelv 14. cikk 2. bek. alapján) | Szabály indoklása (a 2016/797 irányelv 14. cikk 8 bek. alapján)
4 | 4.2.3.5.-Menetbiztonság | 13. cikk 2. (d) - műszaki összeegyeztethetőség meglévő rendszerekkel | A gurítódombon közlekedő járművek tervezésénél a következő függőleges pályaív-sugarakat kell figyelembe venni: a) a felülről domború íven R = 250 m, b) a felülről homorú íven R = 300 m | IOD III. mell. 1.1.1; 1.5; 2.4.3. Harmonizált paraméternél szigorúbb nemzeti paraméter, a meglévő pályahálózati elemekkel való biztonságos összeférhetőség érdekében.
5 | 4.2.4.3.-Funkcionális és műszaki követelmények | 13. cikk 2. (d) - műszaki összeegyeztethetőség meglévő rendszerekkel | A v = 120 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedő járműveket csúszásgátlóval kell ellátni | IOD III. mell. 1.1.1.; 1.1.2.; 2.4.1. Harmonizált paraméternél szigorúbb nemzeti paraméter. A nemzeti szabály egyrészről a meglévő járműállaggal azonos biztonsági szint, másrészről az európai gyakorlatnál lényegesen szigorúbb megfékezettségi követelmények miatt szükséges.
6 | 4.2.5.-Környezeti feltételek | 13. cikk 2. (d) - műszaki összeegyeztethetőség meglévő rendszerekkel | (1) A járműveknek meg kell felelniük az EN 50125 szabvány szerinti T1 hőmérsékleti osztályhoz rendelt követelményeknek. (2) A járművek tervezésénél az EN 50125 szabvány szerinti A2 magassági osztályt kell figyelembe venni. | IOD III. mell. 2.4.3. Az ÁME az alkalmazható paramétercsoportok felsorolását tartalmazza csak. A tagállamnak a rá vonatkozó kiválasztott értéket nemzeti szabályban kell megadnia.
7 |  | 13. cikk 2. (a) - nyitott kérdés | (1) Kazánok és nyomástartó edények üzemeltetésre való alkalmasságát a berendezés műszaki vizsgálatát végző kazánbiztosnak kell tanúsítania. (2) Amennyiben a kazánbiztos a műszaki vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy a kazán, illetőleg a nyomástartó edény üzemeltethető, arról tanúsítványt állít ki. (3) A tanúsítvány kiadása esetén a kazánbiztos a kazán, illetőleg a nyomástartó edény azonosító tábláját acélbélyegző-lenyomatával hitelesíti. (4) A vizsgálat eredményét és a tanúsítvány kiadását a kazán, illetőleg a nyomástartó edény nyilvántartási könyvébe be kell jegyezni. Amennyiben a kazánbiztos a vizsgálat eredményeként a kazánt, illetőleg a nyomástartó edényt üzemeltetésre alkalmatlannak találja, ezt ugyancsak be kell jegyeznie a nyilvántartási könyvbe. | IOD III. mell. 1.1.1.; 1.2. Személyi feltételek biztosítása. A kazánbiztos tevékenységére vonatkozó előírás szükségessége. Az ÁMÉ-k a kérdéskört nem szabályozzák.
RSW
Notes: Projekt vezetők

## Slide 11: IV. vasúti csomag műszaki szabályozás – különleges járművek
2020.12.08
Szabó Csaba
      Különleges jármű -> L&P TSI (2. cikk, C-függelék)
      alapvetően a jármű jellege alapján alkalmazandó előírások
      egy specifikus nemzeti szabály (különleges járművek fékezése – kétéltű vasúti-közúti járművek fékezése)
Notes: Projekt vezetők

## Slide 12: Workshop a IV. vasúti csomag bevezetésével kapcsolatban a magyar vasúti piaci szereplők részére A teherkocsikra és a különleges vasúti járművekre vonatkozó szabályozás (nemzeti szabályok tervezete)
2020.12.08
Szabó Csaba
      Felelősségkorlátozás:
    A fenti című, a megnevezett rendezvényen elhangzott előadás, Magyarország hatályos jogszabályainak 2020. XII. 4-i állapotát figyelembe véve készült.
    A szakmai tartalom a BME ITS Np. Zrt. által, „A magyar vasúti műszaki és üzemi szabályok korszerűsítése, az új előírások rendszerének megalkotása” (IKOP-2.1.0-15-2018-00047 sz.) projekt eredménydokumentumaként elkészült szabályozási javaslatok 2020. II. 27-i állapotának megfelelő információkat tartalmazza.
    Az előadónak nincs ráhatása arra, hogy az említett projekt keretében elkészült javaslatokat a jogalkotó, illetve az erre felhatalmazott szabályozó szervezet milyen formában – adott esetben kibővítve, csonkítva, átalakítva – foglalja kötelező érvényű nemzeti szabályba; vagy az előadásban ismertetettektől alapjában eltérő szabályokat hoz. Ennek megfelelően az előadás tartalma és a továbbiakban hatályba lépő vasúti műszaki szabályok tartalma közti esetleges eltérésekért az előadó semmilyen felelősséget nem vállal.
    A jogalkalmazó kötelessége és felelőssége, hogy a tevékenységére vonatkozó kötelező szabályokkal tisztában legyen, azok állapotáról, hatályosságáról tevékenységének megkezdése előtt meggyőződjön.
Notes: Projekt vezetők

## Slide 13
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
2020.12.08
Szabó Csaba
Notes: Projekt vezetők